Załącznik nr 5 do SIWZ

Specyfikacja Systemu Sterowania, Pomiaru, Monitoringu, Zarządzania Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii dla projektu

Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej w gminie Michów

# Wstęp.

Rosnące ceny energii i paliw (w ciągu ostatnich 10 lat wzrost ten był 2 razy szybszy niż inflacja) powodują, że inwestycje w oszczędność energii są znacznie bardziej opłacalne niż najlepsze lokaty bankowe.

W zależności od wielkości budynku i rodzaju działalności potrzeby w zakresie mediów energetycznych mogą być bardzo różne. W większości budynków potrzeby te będą dotyczyły głównie energii elektrycznej, ciepła dla ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Najczęściej każde z tych mediów dostarczane jest lub wytwarzane w systemach indywidualnych.

Istniejące źródła ciepła (węzły cieplne, kotłownie) są najczęściej sterowne z wykorzystaniem lokalnych regulatorów lub sterowników, lub (równie często) rolę „regulatora” przejmuje obsługa (sterowanie ręczne). W zasadzie systemy kontroli ograniczają się jedynie do bieżącego monitoringu parametrów i ewentualnie prostego sterowania urządzeniami wykonawczymi (np. regulacja temperaturą ogrzewania w zależności o temperatury zewnętrznej – tzw. „regulacja pogodowa”). Enegia elektryczna jest dostarczana przez miejscowego dostawcę (OSD- Operator Systemu Dystrybucyjnego), przy czym sama energia może być już kupowana u dowolnego wytwórcy

W takich systemach użytkownik sprawdzony zostaje do płatnika rachunków za dostarczane media. Często odbiorca nie ma większego wpływu na poziom kosztów tych mediów i ilości zużywanych nośników energii (prąd, gaz, olej opałowy, ciepło, węgiel).

Można jednak poprzez odpowiednie wykorzystanie dostępnych technologii oraz nowoczesnych metod zarządzania energią przejąć kontrolę nad ilością i kosztami związanymi ze zużyciem tych mediów.

# Centrum Sterownia i Nadzoru Lokalnymi Źródłami i Odbiorami Energii

System Sterowania i Nadzoru lokalnymi źródłami i odbiorami energii to usługa, która otwiera nowe, bardzo skuteczne możliwości uzyskiwania oszczędności w zużyciu energii i obniżania jej kosztów poprzez wprowadzenie aktywnego systemu sterownia i nadzoru nad pracą źródeł energii (elektrycznej, ciepła lub chłodu) i odbiorów energii podłączonych do tych źródeł.

Dzięki wprowadzeniu systemu możliwe jest osiągniecie znacznego obniżenia kosztów związanych z energią i to bez znaczących nakładów inwestycyjnych.

Przedmiotowy system w sposób aktywny prowadzi nadzór i steruje pracą zarówno źródeł jak i odbiorników energii. Ideę pracy systemu przedstawiono na poniższym schemacie.

## 2.1 Opis pracy systemu.

Dane z obiektów (źródła energii i odbiory) przekazywane są do sterownika lokalnego. Zebrane dane i informacje są następnie odczytywane przez sterownik i służą do aktywnego sterowania pracą wszystkich urządzeń obiektowych, poprzez zmianę parametrów pracy tych urządzeń.

Następnie sterownik komunikuje się z Centrum Sterowania i przekazuje wszelkie informacje i dane o pracy obiektu. Dane te wykorzystywane są do aktywnego sterowania pracą obiektu, z wykorzystaniem ustalonych algorytmów pracy konkretnych urządzeń. Dodatkowo system na bieżąco zbiera wszelkie informacje o obiekcie (temperatury, przepływy, wskazania liczników ciepła lub energii elektrycznej) i je archiwizuje. W sposób automatyczny (np. informacja wysyłana na telefon komórkowy obsługi) system powiadamia operatora lub obsługę o awariach lub błędnej pracy urządzeń obiektu. Umożliwia on także bieżące podawanie stanu liczników (wodomierze, liczniki ciepła. Licznik energii elektrycznej, gazomierz itp.).

Cała komunikacja między sterownikiem a Centrum Sterowania, oraz miedzy Centrum Sterowania a użytkownikami systemu (operatorzy, serwis, odbiorca i dostawca energii, dowolny użytkownik) odbywa się z wykorzystaniem internetu. System archiwizacji danych umożliwia prezentację wyników pracy obiektu w wybranej formie (wykresy, dane tabelaryczne) oraz przekazuje dane do działu rozliczeń (wystawianie faktur za dostarczone media). Każdy z uczestników systemu może mieć dostęp do odpowiednich danych w zależności od ustalonego „progu dostępności”. Przykładowo, odbiorca energii będzie miał dostęp do danych historycznych lub bieżących dotyczących parametrów pracy obiektu i zużycia energii, serwis może wprowadzać ręczne korekty pracy obiektu w stanach awaryjnych, a operator systemu może zmieniać algorytmy pracy sterownika (także na życzenie odbiorcy) i w ten sposób zmieniać parametry pracy sterownego obiektu.

## 2.2 Zasada budowy Systemu Nadzoru i Sterownia.

Czynności, jakie należy wykonać, aby wdrożyć System Nadzoru i Sterowania.

- Wybór i oprogramowanie sterowników obiektowych (typowe sterowniki i oprogramowanie) sterujących pracą źródeł i odbiorów

- Opracowanie minimalnych (standardowych) wymagań dla urządzeń pomiarowych i wykonawczych, wraz z analizą możliwości wykorzystania urządzeń i pomiarów istniejących

- Opracowanie metod systemu komunikacji urządzeń pomiarowych i wykonawczych z układami sterownia na obiektach

- Wykonanie programów sterownia pracą urządzeń wykonawczych i regulacyjnych

- Prace montażowe i instalacyjne na obiektach wraz z wykonaniem systemu komunikacji

- Wykonanie programu do zbierania, archiwizacji, monitorowania i wizualizacji danych

- Wykonanie programu dla zapewnienia pełnej komunikacji dwustronnej z wykorzystaniem Internetu

- Utworzenie Centrum Sterownia Lokalnymi Źródłami i Odbiornikami Energii (CeNiS)

- Nadzór i serwis operatorski nad pracą Systemu wraz z systemem bezpieczeństwa dostępu (usługa stała)

- Stała korekta i ulepszanie programu sterującego pracą Systemu (usługa stała)

- Dokonywania wzajemnych rozliczeń za wyprodukowaną, dostarczoną i zużytą energię lub medium (usługa stała)

- Optymalizacja pracy systemu w stanach awaryjnych i kryzysowych

# Zastosowanie Systemu.

Zasady działania systemu przedstawiono na przykładzie jednego ze szpitali na Opolszczyźnie (260 łóżek). W szpitalu tym znajduje się kotłownia gazowa (moc kotłowni ok 2 MW) oraz instalacja kolektorów słonecznych (240 m2 powierzchni) do podgrzewania ciepłej wody.

W roku 2012 w szpitalu został zamontowany układ kogeneracyjny wraz z systemem.

Układ kogeneracyjny to silnik gazowy o mocy 110 kW, który produkuje energię elektryczną (ok 30 kW) oraz ciepło dla potrzeb ciepłej wody (60 kW). Produkcja energii elektrycznej w połączeniu z produkcją ciepła w układzie kogeneracji pozwala znacznie lepiej wykorzystać energię chemiczną gazu, co powoduje obniżenie kosztów energii.  Mimo stosunkowo niewielkiej mocy, kogenerator wraz z kolektorami słonecznymi zabezpieczają całkowitą produkcję ciepła dla cwu oraz zaspakaja ok. 60% potrzeb na energię elektryczną (moc zamówiona dla szpitala wynosi 120 kW).

Dla zapewnienia optymalnej współpracy układu kogenracyjnego z kotłownią oraz instalacją kolektorów słonecznych, zastosowano System.

System pozwala na:

- Pełną kontrolę nad pracą źródeł ciepła

- Możliwość ustalania optymalnych algorytmów pracy źródeł i odbiorów pod kątem zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego oraz efektywności dostawy i odbioru energii i mediów

- Zapewnienie współpracy kogeneratora z instalacją solarną w czasie jednoczesnej pracy

- Bieżąca kontrola parametrów pracy źródeł i odbiorów z automatycznym powiadamianiem serwisu (obsługi) o zakłóceniach w pracy lub stanach awaryjnych (wiadomości SMS na telefony komórkowe)

- Dostarczanie danych do rozliczeń za zużytą energię i media (liczniki ciepła, liczniki gazu, wodomierze, liczniki energii elektrycznej)

- Archiwizacja i prezentacja danych wskazanym osobom w trybie ciągłym („on line”)

System umożliwia aktywny udział Odbiorcy w ustalaniu parametrów pracy systemu, poprzez komunikowanie się z Operatorem z wykorzystaniem portalu internetowego i ustalanie na bieżąco konieczności wprowadzenia zmian w pracy systemu (np. podniesienie lub obniżenie krzywych grzewczych, ustalenie temperatury ciepłej wody, sposobu pracy systemu cyrkulacji, wprowadzanie programów oszczędnościowych).

Efekty wprowadzenia systemu i zastosowanego układu kogeneracji gazowej

W wyniku zastosowania systemu oraz wysokosprawnej kogeneracji gazowej w szpitalu obniżono koszty energii elektrycznej oraz produkcji ciepła. Koszty te spadły o ok. 20% (ok.100.000 zł/rok). Dodatkowo szpital uzyskał prawa majątkowe w formie tzw. żółtych świadectw, z których sprzedaży uzyska się dodatkowy przychów w wysokości ok 25.000 zł na rok. Szpital otrzymał dotację na zabudowę układu kogenracyjnego oraz systemu w wysokości ok 50%. Dzięki temu czas zwrotu inwestycji jest bardzo krótki i nie przekracza trzech lat, dlatego takie systemy można z powodzeniem stosować w większości szpitali.

# Wymagane funckjonalności Systemu.

| L.P. | OPIS WYMAGANIA |
| --- | --- |
| A | OGÓLNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE |
| A01 | Pozyskiwanie, archiwizacja i prezentacja danych pomiarowych z czujników i urządzeń pomiarowych, a także aktualnych parametrów pracy (stanu) sterowanych elementów wykonawczych. |
| A02 | Sterowanie elementami wykonawczymi. |
| A03 | Alarmowanie w przypadku zaistnienia dowolnie zdefiniowanych stanów granicznych systemu. |
| A04 | Autoryzacja dostępu do systemu dowolnie zdefiniowanej listy użytkowników. |
| B | WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE |
| B01 | Dostęp do systemu SCADA za pomocą przeglądarki internetowej (np. Firefox, Chrome, Internet Explorer) bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek (np. Flash, Silverlight, JAVA). |
| B02 | Możliwość uruchomienia serwerowej części systemu SCADA pod kontrolą systemu operacyjnego Windows i Linux (do wyboru przez inwestora) |
| B03 | Możliwość komunikacji między serwerową częścią systemu SCADA, a częścią pomiarowo-wykonawczą za pomocą łącza kablowego (ETHERNET) oraz za pomocą łącza bezprzewodowego (sieć komórkowa). |
| B04 | Poprawna praca elementów wykonawczych zgodnie z zadanym algorytmem działania w przypadku braku komunikacji z częścią serwerową systemu SCADA (autonomiczne działanie systemów regulacji). |
| B05 | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o kolejne elementy pomiarowe lub wykonawcze, a także o kolejne raporty i narzędzia analityczne. |
| B06 | Archiwizacja danych w relacyjnej bazie danych typu SQL, do której możliwy jest dostęp z zewnętrznych systemów informatycznych. |
| C | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOT. A01 |
| C01 | Współpraca z czujnikami temperatury typu: PT100, NI100, NI120, PT1000, NI1000, termopary B, E, J, K, N, R, S, T. |
| C02 | Współpraca z dowolnymi czujnikami i urządzeniami pomiarowymi wystawiającymi informację w postaci napięciowej (np. 0-10V) i/lub prądowej (np. 4-20mA) i/lub impulsowo. |
| C03 | Możliwość komunikacji z dowolnymi urządzeniami pomiarowymi obsługującymi protokoły MODBUS, CANBUS, PROFIBUS, ETHERNET, RS485 i/lub RS232, w tym także z licznikami ciepła (częstotliwość przesyłu danych z liczników ciepła 5-30 sekund) |
| C04 | Archiwizacja aktualnych danych z dowolnie wskazaną częstotliwością próbkowania w zakresie od 1 do 300 sekund. |
| C05 | Prezentacja aktualnych danych w Systemie SCADA w postaci uproszczonych schematów technologicznych z naniesionymi odczytami z czujników i urządzeń. |
| C06 | Prezentacja historycznych danych pomiarowych z czujników i urządzeń w postaci wykresów. |
| C07 | Prezentacja danych pomiarowych z wielu czujników i urządzeń na jednym wykresie wraz z możliwością skalowania poszczególnych linii celem łatwiejszej analizy przebiegów. |
| C08 | Prezentacja aktualnych i historycznych danych pomiarowych w postaci zdefiniowanych reportów w formacie PDF, CSV i EXCEL. |
| C09 | Prezentacja danych ze zliczających urządzeń pomiarowych (np. wodomierzy) w postaci wykresów przepływów wyliczonych na podstawie czasu pomiędzy kolejnymi zliczonymi impulsami (z dokładnością do 0.1 m3/h). |
| C10 | Prezentacja danych ze zliczających urządzeń pomiarowych (np. wodomierzy) w postaci wykresów przyrostów ilości mierzonego medium w zadanych okresach czasu. |
| C11 | Dostęp do aktualnych oraz historycznych danych za pomocą systemu komputerowego (przeglądarki internetowej) oraz za pomocą ekranów (np. LCD, LED) umieszczonych przy części pomiarowo-wykonawczej systemu. |
| D | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOT. A02 |
| D01 | Sterowanie dowolnymi urządzeniami wykonawczymi (np. pompy stałoobrotowe, pompy zmiennoobrotowe, zawory 2-drogowe, zawory 3-drogowe, elektrozawory, przepustnice i inne) za pomocą sygnałów napięciowych (np. 0-10V), prądowych (4-20mA) i/lub binarnych (WŁĄCZ / WYŁĄCZ). |
|  | Sterowanie dowolnymi urządzeniami wykonawczymi obsługującymi protokoły MODBUS, CANBUS, PROFIBUS, ETHERNET, RS485 i/lub RS232. |
| D03 | Praca wszystkich elementów wykonawczych zgodnie ze zdefiniowanym wcześniej algorytmem pracy z uwzględnieniem informacji z aktualnych i wcześniejszych danych pomiarowych. |
| D04 | Możliwość regulowania pracą elementów wykonawczych za pomocą regulacji typu PID z dowolnie zdefiniowanymi nastawami członów P, I oraz D. |
| D05 | Możliwość zmiany nastaw pracy elementów wykonawczych za pomocą systemu komputerowego (przeglądarki internetowej) oraz za pomocą ekranów dotykowych umieszczonych przy części pomiarowo-wykonawczej systemu. |
| E | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOT. A03 |
| E01 | Dowolne definiowanie warunków, w których wystąpi sytuacja wymagająca zaalarmowania (np. przekroczenie progu wartości mierzonej przez zdefiniowany okres czasu). |
| E02 | Alarmowanie za pomocą wiadomości SMS wysyłanych do zdefiniowanej z osobna dla każdej sytuacji alarmowej listy numerów telefonów komórkowych. |
| E03 | Alarmowanie za pomocą wiadomości e-mail wysyłanych do zdefiniowanej z osobna dla każdej sytuacji alarmowej listy skrzynek pocztowych. |
| E04 | Minimalizacja liczby wysyłanych komunikatów alarmowych (SMS i/lub e-mail) poprzez ich grupowanie i wysyłanie z określonym interwałem czasowym. |
| E05 | Archiwizacja informacji o wszystkich wystąpieniach sytuacji alarmowych i ich zakończeniach. |
| F | WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOT. A04 |
| F01 | Tworzenie dowolnej liczby kont użytkowników wraz z definiowaniem im haseł dostępowych. |
| F02 | Przypisywanie użytkowników do dowolnej liczby grup uprawnień. |
| F03 | Przypisywanie grupom uprawnień dowolnej liczby uprawnień. |
| F04 | Dostęp do poszczególnych elementów systemu tylko w przypadku posiadania odpowiednich uprawnień przez użytkownika. |
| F05 | Archiwizacja dostępu poszczególnych użytkowników do poszczególnych elementów systemu. |